神木县孙家岔镇朱概塔煤矿

机械化改造项目（露天部分）

环境影响报告书

（简写本）

评价单位：中煤科工集团西安研究院有限公司

证书编号：国环评甲字第3609号

编制时间：二O一六年十二月

目    录

1 建设项目概况	1

2 建设项目周围环境质量现状	2

3 环境影响	2

4 污染防治措施	4

5 清洁生产分析与评价	6

6 污染物排放总量控制分析	6

7环境风险结论	6

8评价总结论	7

9 要求	7

10联系方式	8

神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（露天部分）

环境影响报告书简本

2016年7月神木县孙家岔镇朱概塔煤矿正式委托中煤科工集团西安研究院有限公司承担该项目的环境影响评价工作，目前其环境影响报告书已编制完成，现将项目环境影响评价简本进行如下公示：

## 1 建设项目概况

（1）建设地点及交通概况

神木县孙家岔镇朱概塔煤矿位于陕西省神木县西北部，直距神木县城40km，行政区划属神木县孙家岔镇管辖。地理坐标为东经110°16′37″～110°18′21″，北纬39°10′25″～39°11′42″。中大公路从煤矿北部边界通过，并与S204省道相接，向南经店塔交店（塔）府（谷）一级公路可达府谷县，过黄河进入山西省，包（头）～神（木）铁路沿煤矿东部边界约2km处南北向通过，沿途设置有朱盖塔集装站，交通便利。

朱概塔煤矿位于神木北部矿区朱盖塔井田的东南角，南部与神木县润邦矿业有限公司煤矿相接，北部与神木县锟源矿业有限公司煤矿机械化改造区相接，东部与神木县瑞祥煤业有限公司煤矿相接，与大海则井田隔河相望，西部与陕西神木朱盖塔矿业有限公司相接。

交通位置图见附图1。

（2）项目概况

神木县朱概塔煤矿位于陕西省神木县西北部，直距神木县城40km，行政区划隶属于陕西省榆林市神木县孙家岔镇，井田面积约4.3251km2，机械化改造后矿井设计生产能力0.90Mt/a，开采1-2和3-1号煤层，设计可采储量4.42Mt，服务年限4.47a。

项目设工业场地分三部分，分别为生产区、行政福利场地1和行政福利场地2，机械化改造后，工业场地生产区新建，行政福利场地1和行政福利场地2利用现有设施。主要建设内容包括地面生产系统、储运工程、公用及辅助工程、环保工程等，本工程静态总投资14528.09万元。

露天采区境界剥采比为10.68m3/t，初始拉沟位置在首采区南部，拉沟长度250m。开采顺序是首采区（一采区）→二采区。开采工艺方案为单斗—卡车开采工艺。煤层采用顶板露煤单独分层，挖掘机一次采全高开采方式进行开采。

## 2 建设项目周围环境质量现状

地表水：项目区岔不拉沟W1监测断面中地表水质量现状全部符合《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。

地下水：评价区地下水水质现状除大肠菌群超标外，其余各项均满足GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准值。

环境空气：朱概塔煤矿评价区各监测点SO2、NO2小时平均浓度和24小时平均浓度、PM10、TSP的24小时平均浓度均浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限。

声环境：朱概塔煤矿拟建工业场地生产区各厂界昼、夜噪声值均满足《声环境噪声标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

生态：评价区地貌类型以半流动半固定沙丘和固定沙丘为主，水土流失以风力侵蚀为主，植被类型以草丛为主，植被覆盖度以中覆盖度植被为主，土地利用类型以草地为主。评价区地处我国北方农牧交错带的中部，为典型草原生态系统，土地沙质化突出，生态环境较为脆弱。

## 3 环境影响

### 3.1地下水环境影响与评价

污水进入地下含水层之后，NH3-N的污染羽将随地下水不断向下游运移与扩散，污染羽中心浓度随时间与距离不断的变小。在100d时，NH3-N的污染羽运移距离为6.25m，中心浓度分别为0.126mg/L，低于相应的水质标准，因此正常状况下，项目实施不会对地下水造成大的污染。

露天开采区将全部破坏开采范围内的延安组含水层和第四系含水层，露天开采对开采区的第四系风积沙层含水层、上更新统黄土孔隙含水层造成影响。

### 3.2生态环境影响与评价

露天开采区域内的灌木林地和草地完全遭到破坏，项目剥采对生态系统造成一定影响。

露天煤矿建设期采掘场剥离面积13.8hm2，占地类型主要为其它草地和灌木林地，这部分破坏的土地在较长时间内不能得到恢复，生态环境将受到一定的影响，但这部分占地在内排结束后进行复垦，生态环境将得到恢复；外排土场压占土地面积16.05hm2，主要占地类型为灌木林地和其它草地，这部分占地在内排开始后可通过生态整治得到恢复；道路工程建设占地面积2.0hm2，主要占地类型为其它草地，这部分占地在开采结束后可通过生态整治得到恢复。

### 3.3地表水环境影响与评价

（1）矿井及矿坑排水

露天开采期疏干排水量为302.4m3/d，矿井水处理站采用絮凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理井下排水，处理后的矿井水完全满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准、《煤炭工业污染物排放标准》及《城市污水再生利用城市杂用水水质》、《城市污水再生利用工业用水水质》水质标准。露天开采期矿井疏干水经处理后全部回用于矿井道路、采掘场、排土场、生产降尘洒水，不外排。

（2）生活污水

露天开采阶段工业场地的生产、生活污废水量为115.98m3/d，生活污水处理站采用SBR处理工艺，处理后水质符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准、《污水综合排放一级标准》、《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准要求，经消毒后全部用于绿化用水及冲洗车辆用水、道路洒水用水，不外排。

### 3.4环境空气影响与评价

矿井建成后，露天开采阶段，筛分破碎系统设喷雾洒水装置、输煤系统及其转载点密闭，转载点设喷雾洒水装置、储煤场加盖并且设喷雾洒水装置。另外在场区内实施加强绿化、对进场车辆进行统一管理、对厂区附近的道路及时清扫、洒水降尘等措施。生产系统采取除尘措施后，排入外环境的煤尘浓度和煤尘量均满足GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》的允许限值，对外环境影响较小。

类比安太堡露天矿和安家岭露天矿无组织排放监测数据，排土场下风向500m处TSP小时浓度低于1mg/m3，1000m处TSP监测浓度接近背景浓度值。同时根据计算，内外排土场和采掘场大气防护距离按600m设置。内、外排土场大气防护距离内无居民点，仅有外排土场下风向的160m处的朱概塔电厂（距首采区采掘场下风向550m）、580m处的宏泰洗煤厂（距首采区采掘场下风向880m处）。排土场在及时进行碾压、定时洒水、进行植被恢复等生态整治措施后，将对周围环境的影响降到最低。

### 3.5声环境环境影响与评价

本项目施工期的施工噪声主要来源于挖掘机、推土机、搅拌机、电锯等施工机械和设备以及运输材料的车辆，施工噪声和交通噪声会对周围的环境产生一定影响。

本项目运营期开采阶段的噪声主要来源于工业场地生产区筛分和破碎系统和露天开采区机械噪声等。

采取消声、隔声等综合降噪措施后，工业场地生产区各厂界昼夜噪声均达标。

### 3.6固体废物

工程固体废弃物全部得到妥善处置或利用，不会对周围环境产生不良影响。

## 4 污染防治措施

### 4.1地下水

对于矿区工业场地的矿井水处理池、沉淀池、场地外新建的生活污水处理站进行重点防渗。

采煤一旦造成居民饮用水井水位明显下降，引起居民用水困难时，应立即启用居民供水应急预案。

### 4.2生态

露天采区外排土场生态恢复重建采用耕地和林草用地相结合的生态恢复与复垦模式；植被恢复模式采用平台复垦和边坡复垦模式；内排土场生态恢复重建方案，边坡完全复垦为林草地，平台先恢复成耕地和林草地；最终露天矿采掘场先将土地整平，再进行植被恢复。植被恢复选择适合当地种植、耐旱、耐寒、耐贫瘠、生长迅速的植物物种，最终使采掘区恢复为耕地、林业用地。对道路运输系统占地进行土地整治、植被恢复，恢复成耕地和林草地。

### 4.3地表水

露天开采期疏干排水水处理站采用混凝、沉淀、气浮、过滤及消毒处理工艺，全部回用不外排。

露天开采阶段生活污水处理站采用SBR处理工艺，经消毒后全部用于绿化用水及冲洗车辆用水、道路洒水用水，不外排。

### 4.4环境空气

针对工业场地内煤炭运输系统及转载点过程中产生的扬尘，在采取了封闭输煤栈桥、转载点设喷雾洒水装置；筛破系统和转载点安装集尘罩、设喷雾洒水装置等措施后，其设备除尘效率98%及污染物排放浓度均达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006）表4规定的限值，煤尘排放对周围空气环境的影响较小，可满足二类区环境空气功能区划要求。

针对道路扬尘，应加强监督管理和实施定期洒水以减少扬尘的产生。

露天开采营运期主要污染源为采掘场和排土场以及地面生产系统无组织粉尘、道路扬尘等。采掘场、排土场无组织排放粉尘污染影响范围在1000m左右，范围内的主要有外排土场和采掘场下风向的朱概塔电厂和宏泰洗煤厂。本项目剥离土方在外排第一年内就逐渐转为内排，影响时间短，在此期间加强外排土场和露天首采区的降尘洒水措施，外排结束后对外排土场及时复垦绿化，露天开采完及时复垦，将粉尘对周围环境的影响降到最低。受煤坑处无组织粉尘污染在采取喷雾洒水抑尘和防风抑尘网阻滞扩散措施后有效降低，对周围环境影响较小。

### 4.5声环境

工业场地生产系统采取消声、隔声等综合降噪措施后，工业场地四厂界昼夜间噪声全部达标。

露天开采时，采掘场和排土场周围200m以内区域无噪声敏感点，噪声对周围环境影响较小。

运营期排土场机械噪声对周围声环境影响较小，露天开采场地至工业场地运输道路两侧交通运输噪声影响可以接受，爆破振动对工业场地拟建建筑物基本没有影响，场外运煤道路噪声对周边环境影响可以接受，但应严格限制车速并禁止夜间运煤。

### 4.6固体废物处理和综合利用情况

露天煤矿从建设开始排弃的土岩剥离物全部排土外排土场和内排土场，排土场扬尘对大气环境将造成影响，占压土地也将对生态环境造成破坏。但随着排土场进行复垦和生态重建的进行，排土场对大气环境和生态环境的影响将逐步减轻，在排土场得到彻底复垦和生态重建后其对大气环境和生态环境的影响将明显改善。

矿井露天开采期地面手选矸石运往朱概塔电厂综合利用，利用不畅时在储煤场暂存。生活垃圾全部交由当地环卫部门统一处理。矿坑疏干水处理站污泥压滤后送往朱概塔电厂发电。生活污水处理站污泥集中收集、定期运往市政垃圾场填埋处置。废机油、润滑油属于危险废弃物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，交由有资质的单位进行处置。露天矿生产期所有固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

## 5 清洁生产分析与评价

通过与《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446-2008）清洁生产评价指标的对比分析，评价认为，项目选用国内外成熟、可靠的开采设备，实施全机械化生产，采用“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产措施，其综合清洁生产水平基本达到我国煤炭行业先进水平。环评要求矿方应加强管理、不断改进和提高生产工艺水平，使矿井清洁生产水平向国际清洁生产先进水平靠拢。

## 6 污染物排放总量控制分析

本次机械化改造后，矿井不设锅炉房，废水处理后全部回用不外排。机械化改造后主要污染物SO2、NOx、COD、氨氮较机械化改造前均减少。机械化改造后SO2、NOX排放量均为0t/a，COD、氨氮排放量均为0t/a。

## 7环境风险结论

项目环境风险主要为排土场滑坡。矿井设计资料经计算，得出“外排土场边坡角确定为26°，稳定性计算结果为1.37，按《煤炭工业露天矿设计规范》(GB 50197—2005)6.0.8条要求，外排土场稳定系数为1.2～1.5，外排土场边坡稳定性计算结果满足规范要求”的结论。但矿方应对采掘场的边坡要加强防护和维护，定期监测，及时进行绿化，设置截洪沟，防治降雨径流对外排土场边坡的冲刷，保持外排土场的稳定，并进行定时监测等措施，避免外排土场坍塌事故的发生，确保对周边企业不产生影响。必要时二采区开采完毕将外排土场的剥离物回填采坑。

## 8评价总结论

本项目机械化改造项目符合国家和地方相关规划和政策要求；公众支持率高；在严格执行本环评报告和设计所提出的各项污染防治和生态保护措施、风险防范措施的前提下，可将不利影响控制在环境可接受的范围内；通过本次机械化改造项目的实施，可在部分污染物减排的情况下使区域煤炭资源得到了更加合理的开发。针对项目建设可能引起的环境问题采取了较完善的环保措施，其污染物均实现了达标排放和妥善处置，基本实现了建设清洁文明矿井的目标。

从环境保护及资源合理利用角度分析，项目建设是可行的。

## 9 要求

（1）应严格根据机械化改造的程序进行机械化改造建设，严禁未批先建，同时严格执行省机械化改造“三先三后”的要求；

（2）露天采区实行边采边复垦的措施，把露天开采对环境带来的不利影响减小到最低程度；

（3）加强外排土场稳定技术措施，避免外排土场坍塌事故的发生；

（4）优先对固废进行综合利用，利用不畅时及时妥善回填井下，合理处置生活垃圾，避免固废对环境的影响；

（5）鉴于本区地处生态环境脆弱区的实际，建设单位应高度重视环境保护和水土保持工作，补充、完善相应职能机构及规章制度，配备得力的技术与管理人员；

（6）加强外排土场和露天首采区的降尘洒水措施，外排结束后对外排土场及时复垦绿化，露天开采完及时复垦，将粉尘对小河岔村和下朱概塔村的影响降到最低；

（7）排土场排洪沟、围堰、边坡防治等水保措施为水保验收内容，露天采区外排土场使用前必须通过水保验收。

（8）对采掘场的边坡要加强防护和维护，定期监测，及时进行绿化，设置截洪沟，防治降雨径流对外排土场边坡的冲刷，保持外排土场的稳定，并进行定时监测等措施，避免外排土场坍塌事故的发生，确保对周边企业不产生影响。必要时二采区开采完毕将外排土场的剥离物回填采坑。

## 10联系方式

建设单位：神木县孙家岔镇朱概塔煤矿

联系人：李先生  电话：0912-8401806

环评单位：中煤科工集团西安研究院有限公司

联系人：李女士  电话: 029-87862134  传真：029-87862518

邮箱：35560626@qq.com